聚丙烯酰胺国家标准

一般大家都是通过分子量及粘度的大小来判断聚丙烯酰胺产品的好坏与价格，其实影响好坏的因素很多，没有一个统一的标准来衡量，从不过随着最近几年技术的提升，聚丙烯酰胺国家标准号从gb17514-1998升级为gb17514-2008。

何为聚丙烯酰胺国家标准？

聚丙烯酰胺标准指出:聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺量控制在0.05%以下并控制用量时,处理后水中的含量将低于0.25ug/L,符合大多数国家的饮用水标准。

聚丙烯酰胺国家标准主要包过：

外观：白色颗粒

固含量：≥88%

分子量：800-1200万

水不溶物：≤2%

残余单位：≤0.1%

阳离子浓度：10-70 %

溶解时间：≤60分钟

聚丙烯酰胺国家标准号

GB/T   12005.9-1992 聚丙烯酰胺命名

GB/T   12005.10-1992   聚丙烯酰胺分子量测定

GB/T     13940-1992   聚丙烯酰胺

GB/T   12005.8-1989 粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定方法

GB/T   12005.7-1989 粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法

GB/T   12005.6-1989 部分水解聚丙烯酰胺水解度测定方法

GB/T   12005.5-1989 聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法

GB/T   12005.4-1989 聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法

GB/T   12005.3-1989 聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法

GB/T   12005.2-1989 聚丙烯酰胺固含量测定方法

GB/T   12005.1-1989 聚丙烯酰胺特性粘数测定方法

SY/T   6006-94   压井液用聚丙烯酰胺采购规定

GB/T   17514-1998 水处理剂聚丙烯酰胺